## Slide 1: Inteligentná elektroinštalácia Ego-n

## Slide 2: Prvky systému Ego-n
Základné prvky systému
Snímače
Akčné členy
Prvky sekundárnej zbernice

## Slide 3: Akčné členy
Akčné členy prakticky vykonávajú funkcie, ktoré sú v programe dané len teoreticky
Sú umiestnené v rozvodnej skrini na DIN lište šírky 35mm
Rozdeľujú sa:
  Spínací modul radový( 8 x 10A / 4 x 10 A / 4 x 16A )
  Spínací modul vstavaný
  Modul žalúziový
  Modul pre termohlavice

## Slide 4: Spínací modul radový
Modul je pripojený do primárne zbernice
Modul je napájaný 230 V~
Spínacie moduly sa rozdeľujú podľa počtu výstupov a veľkosťou odberaného prúdu (8x 10A, 4x 10A, 4x 16A)
Modul obsahuje vymeniteľnú pamäťovú kartu
Vymeniteľná pamäťová karta

## Slide 5: Príklady zapojenia spínacích modulov
Modul 8x 10A
Modul 4x 16A
Modul 4x 10A

## Slide 6: Spínací modul vstavaný
Modul je pripojený k primárnej zbernici
Nie je zvlášť napájaný
Výstup z modulu sú kontakty na spínanie spotrebiča
Modul je umiestnený do inštalačnej krabice
Modul neobsahuje vymeniteľnú pamäťovú kartu

## Slide 7: Modul žalúziový
Modul je pripojený k primárnej zbernici
Modul je zvlášť napájaný 230V~
Výstup z modulu sú kontakty na prepínanie stavov (hore/dole)
Výstupy modulu spínajú až do 6A
Modul obsahuje vymeniteľnú pamäťovú kartu
Vymeniteľná pamäťová karta

## Slide 8: Príklad zapojenia žalúziového modulu
Každý pár výstupov sa pripája k jednej rolete
Signalizácia aktuálneho stavu sa zobrazuje na module pomocou LED indikátorov

## Slide 9: Modul pre termohlavice
Modul je pripojený k primárnej zbernici
Modul je zvlášť napájaný 230V~
Výstup z modulu sú kontakty na prepínanie stavov (zapnuté/vypnuté)
Výstupy modulu spínajú len do 1A
Modul obsahuje vymeniteľnú pamäťovú kartu
Vymeniteľná pamäťová karta

## Slide 10: Príklad zapojenia modulu pre termohlavice
Každý pár výstupov sa pripája k jednej termohlavici
Signalizácia aktuálneho stavu sa zobrazuje na module pomocou LED indikátorov

## Slide 11: Prvky sekundárnej zbernice
Sú pripojené len k sekundárnej zbernici, nie sú pomocou zbernice pripojené k žiadnym spotrebičom/zariadeniam
Takmer všetky obsahujú pamäťové karty (v prípade poškodenia prístroja, sa jednoducho prístroj vymení a použije sa karta zo predchádzajúceho zariadenia => netreba znova programovať )
Rozdeľujú sa:
  Komunikačný modul
  Modul logických členov
  Modul vysielací RF
  Modul GSM

## Slide 12: Komunikačný modul
Pripája sa k sekundárnej zbernici
Neobsahuje vymeniteľnú pamäťovú kartu
Používa sa na programovanie systému, a na možnosť ovládania cez mobilné zariadenia (notebook, tablet, smartphone ...)
Je zvlášť napájaný 230V~
LED indikátory indikujú komunikáciu so zariadeniami

## Slide 13: Modul logických členov
Pripája sa k sekundárnej zbernici
Obsahuje vymeniteľnú pamäťovú kartu
Vykonáva základné log. funkcie (AND, OR, XOR)
Obsahuje 30 dvojvstupových logických členov
Je zvlášť napájaný 230V~
Umožňuje tvorbu príkazu u viacerých snímačov a podnetov
Ak je viac takýchto modulov, je treba každému zadať inú adresu (0-8)

## Slide 14: Modul GSM
Pripája sa k sekundárnej zbernici
Obsahuje vymeniteľnú pamäťovú kartu
Vytvára komunikácie pomocou GSM signálu
Slúži na ovládanie systému pomocou SIM karty
Je zvlášť napájaný 230V~
Je dodávaný zo záložnou batériou
Má konektor pre pripojenie externej antény

## Slide 15: Funkčnosť GSM modulu
Do GSM modulu sa vloží SIM karta od ľubovoľného mobilného operátora
Možnosť nastavenia akcie, ktorá sa vykoná po vytočení čísla
Vymeniteľná pamäťová karta

## Slide 16: Modul vysielací RF
Pripája sa k sekundárnej zbernici
Obsahuje vymeniteľnú pamäťovú kartu
Vytvára RF signál pre komunikáciu zariadení s RF
Pre väčší dosah obsahuje aj externú vysielaciu anténu